ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ФГУП ГОСНИИ ГА

Методика оценки аутентичности компонентов ВС

№ 24.10-966ГА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ ПОНОМЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МАРКИРОВОК КОМПОНЕНТОВ ВС

24.10-966ГА-2

Москва

2017 г.

Содержание

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | НАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ | 3 |
| 2. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | 4 |
| 3. | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 5 |
| 4. | ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | 7 |
| 5. | ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРЕСЫЛКА БАЗЫ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОНОМЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 11 |
| 6. | ПРИЛОЖЕНИЕ | 16 |

1. Назначение инструкции

1.1 Данная технологическая инструкция (далее - Инструкция) является неотъемлемой частью Методики оценки аутентичности компонентов ВС № 24.10-966ГА (далее - Методика) и используется в ходе выполнения работ по указанной Методике.

1.2 Инструкция предназначена для организации работ по формированию базы данных цифровых фотографий пономерной документации и маркировок узлов и деталей агрегатов, а так же отдельных компонентов ВС и последующей ее пересылки в ИАЦ ФГУП ГосНИИ ГА.

1.3 Инструкция определяет:

- порядок выполнения фотографирования пономерной документации и маркировок узлов и деталей агрегатов;

- порядок подготовки и пересылки цифровых фотографий пономерной документации и маркировок узлов и деталей агрегатов для внесения данных в ЦБД ИАЦ ФГУП ГосНИИ ГА.

1.4 Инструкция предназначена для авиационных организаций ГА, предприятий промышленности и АРЗ, участвующих в проведении работ по оценке аутентичности компонентов ВС.

1.5 Работы по фотографированию пономерной документации и маркировок узлов и деталей агрегатов производятся специалистами авиапредприятия, прошедшими соответствующее обучение и допущенными к выполнению данных работ в установленном порядке.

1.6 Технические средства, используемые для проведения фотографирования пономерной документации и маркировок узлов и деталей агрегатов, должны отвечать требованиям, приведенным в разделе 2 настоящей Инструкции.

2. Технические требования

2.1 В качестве технических средств для проведения фотографирования  пономерной документации и маркировок узлов и деталей агрегатов рекомендуется использовать цифровые фотокамеры.

2.2  Цифровая фотокамера должна иметь техническую возможность коммутации и непосредственного ввода в компьютер полученной видеоинформации в цифровом виде, а также возможность установки фотокамеры на штатив.

2.3 Рекомендуемая конфигурация компьютера и программного обеспечения:

- производительность процессора - 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше;

- ОЗУ - 1 ГБ (рекомендуется 2 ГБ и более);

- доступ в Интернет с пропускной способностью от 256 Кб/с и выше;

- наличие адреса электронной почты;

- программное обеспечение для работы в Интернет:

- Браузеры: Mozilla Firefox, Google Chrome или Internet Explorer не ниже 10 версии;

- Почтовый клиент: любой современный почтовый клиент;

- программное обеспечение для обработки графических изображений (например, ACDSee, XnView и т.п.);

- программное обеспечение для архивации данных – рекомендуется программа ImageConverterSetup, которую можно скачать на сайте http://obmen.mlgvs.ru/, либо любой другой современный архиватор данных;

- операционная система Windows XP с пакетом обновления 3и выше.

  - Цифровые фотоаппараты должны отвечать следующим требованиям:

- гарантированное разрешение  изображения – не менее 1280х960 пикселей;

- общее количество пикселей матрицы - не менее 1,23 млн. пикс;

- оптическое увеличение – не менее чем 2-кратное;

- наличие режимов автоматической и ручной фокусировки;

- чувствительность по стандарту ISO – не менее 100 единиц;

- цифровой вход/выход, интерфейс (USB) или беспроводной;

- возможность крепления на штатив;

- наличие фотовспышки.

- Подготовительные работы

3.1 Перед началом работ по проведению фотографирования пономерной документации и маркировок узлов и деталей агрегатов определяется Пперечень компонентов ВС, пономерная документация и маркировка на которые подлежит фотографированию, а также определяются разделы (страницы) пономерной документации, подлежащие фотографированию. Список фотографируемых компонентов ВС должен соответствовать компонентам ВС, формируемым в обменном файле,  и включать компоненты ВС с ограниченным ресурсом и сроком службы, а также имеющие дубликаты пономерной документации.

Примечание: Обменный файл представлен в двух вариантах: интерактивный вариант в виде веб-приложения (рекомендуется), доступен по ссылке https://ias.mlgvs.ru/resources/ и в виде excel файла, шаблон которого можно скачать на странице по адресу http://mlgvs.ru/autent.html

3.2 Очередность фотографирования разделов (страниц) пономерной документации должна соответствовать их нумерации.

3.3 Перед началом фотографирования пономерной документации экземпляра ВС и маркировок узлов и деталей агрегатов ВС производится фотографирование следующих информативных данных:

- название авиапредприятия эксплуатанта (владельца) ВС, пономерная документация на компоненты ВС которого подлежит фотографированию;

- тип ВС;

- бортовой (заводской) номер ВС;

- дата выполнения фотографирования;

- исполнитель фотографирования.

Указанные данные необходимо записать на чистом листе бумаги и сфотографировать (рис.1).

3.4 Перед началом фотографирования пономерной документации компонентов не установленных на ВС и их маркировок, необходимо сфотографировать следующие информативные данные:

  - наименование авиационной организации, выполняющей фотодокументирование;

  - дата выполнения фотографирования;

  - исполнитель фотографирования.

Указанные данные необходимо записать на чистом листе бумаги с пометкой «ХРАНЕНИЕ» (Рис.2).

Рис. 1                                                             Рис. 2

- Технология выполнения работ

4.1 Фотографирование должно выполняться в закрытом помещении, обеспечивающем сохранность фотографируемых объектов и наилучшее качество съемки. Фотографируемый объект (пономерная документация) должен располагаться на равномерно освещенной, ровной, горизонтальной поверхности, имеющей матовое покрытие.

4.2 Рекомендации по выбору освещения:

- искусственное освещение не должно давать отблесков и отражений на объекте съемки;

- при использовании подсветки, необходимо располагать ее таким образом, чтобы освещенность объекта была равномерной;

- не рекомендуется использовать мощные источники света, т. к. при этом качество изображения ухудшается.

4.3 Последовательность выполнения фотографирования.

4.3.1 Откройте футляр и извлеките из него фотоаппаратуру.

4.3.2 Установите фотоаппаратуру на штатив таким образом, чтобы выполнять съемку горизонтально расположенного объекта.

4.3.3 Снимите крышку с объектива и приведите фотоаппаратуру в рабочее состояние в соответствие с инструкцией по ее эксплуатации.

4.3.4 Убедитесь, что установленные настройки фотоаппарата и объем памяти штатных цифровых носителей обеспечивают возможность качественной съемки необходимого объема маркировок деталей и их пономерной документации.

4.3.5  Отрегулируйте фотоаппаратуру таким образом, чтобы снимаемый объект (раздел или страница пономерной документации) занимал 100% фото кадра.

4.3.6 Для обеспечения приемлемого качества изображения установите режим фотографирования не менее, чем 1280х960 пикселей, но не более, чем 5 мегапикселей.

4.3.7 Проследите за тем, чтобы в фотокадр не попадали посторонние предметы (ножки штатива, крышка от объектива и т.п.).

4.3.8 Спусковую кнопку нажимайте плавно, избегая качнуть фотоаппаратуру в момент срабатывания затвора. Резкое нажатие спусковой кнопки может привести к нерезкости снимка.

4.3.9 Подключите фотоаппаратуру к компьютеру и перенесите информацию на жесткий диск.

4.3.10 По окончании съемок закройте объектив и уберите фотоаппаратуру в футляр.

4.4 Требования к фотографированию паспортов.

4.4.1 Обязательному фотографированию подлежат титульный лист паспорта и страницы следующих разделов:

- «Ресурсы, сроки службы и сроки хранения»;

- «Консервация и расконсервация»;

- «Свидетельство о приемке»;

- «Движение изделия в эксплуатации»;

- «Ремонт и выполнение работ по бюллетеням и указаниям».

Примечание: Для насосов НП-89 (НП-43) и их модификаций фотографированию подлежат перечисленные выше разделы и раздел «Результаты контроля проверки».

4.4.2 При наличии в паспорте вклеенных листов необходимо сфотографировать их с двух сторон.

4.4.3 Помимо страниц, перечисленных в п.п. 4.4.1. и  4.4.2., обязательному фотографированию подлежат страницы, на которых имеются записи (отметки).

4.5 Требования к фотографированию этикеток.

4.5.1 Обязательному фотографированию подлежат все страницы этикетки.

4.5.2 При наличии в этикетке вклеенных листов (продолжений разделов, вкладышей) необходимо сфотографировать их с двух сторон.

4.6 Требования к фотографированию дубликатов паспортов (этикеток).

4.6.1 При фотографировании дубликата  паспорта (этикетки), оформленного предприятием-изготовителем (разработчиком),  руководствоваться п.п. 4.4, 4.5 настоящей Инструкции.

4.6.2  При фотографировании дубликата  паспорта (этикетки), оформленного авиапредприятием, необходимо выполнять следующие требования.

- Обязательному фотографированию подлежит титульный лист и акт «Об оформлении дубликата», составленный комиссией авиапредприятия.

- Обязательному фотографированию подлежат все страницы дубликата, на которых имеются записи (отметки).

- При наличии в дубликате вклеенных листов необходимо сфотографировать их с двух сторон.

Пример фотодокументирования паспорта:

4.7    Требования к фотографированию формуляров двигателей.

Обязательному фотографированию подлежат:

- титульный лист;

- раздел 4 (4.1) «Комплектность»;

- раздел 4.2 «Запасные части…»;

- «Ресурсы, сроки службы и сроки хранения»;

- «Консервация и расконсервация (крайние записи)»;

- «Свидетельство о приемке»;

- «Движение изделия в эксплуатации»;

- раздел «Учет работы (крайние записи)»;

- «Ремонт и выполнение работ по бюллетеням и указаниям»;

- крайний лист формуляра «Итого пронумерованных и опломбированных листов» и пломбировка.

  - Требования к фотографированию формуляров на ВС.

- титульный лист;

- раздел 4.1,  «Комплектность изделия и изменения комплектации»;

- «Ресурсы, сроки службы и сроки хранения»;

- «Консервация и расконсервация (крайние записи)»;

- «Свидетельство о приемке»;

- «Движение изделия в эксплуатации»;

- раздел «Учет работы (крайние записи)»;

- «Ремонт и выполнение работ по бюллетеням и указаниям»;

- крайний лист формуляра и пломбировки.

4.9 Места фотографирования производственных маркировок отдельных компонентов ВС для последующего проведения их проверок на предприятиях-изготовителях приведены в Приложении 1 к настоящей инструкции.

5. Формирование и пересылка базы данных электронных изображений пономерной документации

  - .1  Создание базы данных электронных изображений цифровых фотографий пономерной документации и маркировок узлов и  деталей  агрегатов.

Структура присвоения имен элементов базы данных для паспортов агрегатов, эксплуатируемых на ВС формируется следующим образом (рис.3):

- название авиакомпании;

- тип ВС;

- дата фотографирования;

- бортовой номер ВС;

- чертежный номер агрегата;

- заводской номер агрегата.

Рис.3

Структура  присвоения  имен  элементов  базы  данных  для  паспортов агрегатов,  находящихся  на  хранении (рис.4).

Рис.4

5.1.2  Размещение цифровых изображений пономерной документации в программе ACDSee.

Рис.5

После выполнения п. 4.3.9. Инструкции необходимо разложить отснятую документацию по папкам в любой программе для просмотра и редактирования цифровых изображений, например в IrfanView, ACDSee или в других аналогичных.

- Далее,  в качестве примера, показана работа с программой ACDSee.

- Запускаем два окна программы ACDSee (рис.6).

Рис.6

- В первом окне программы необходимо зайти в папку с перенесенными из цифрового фотоаппарата отснятыми фотографиями паспортов и упорядочить значки по имени (в меню выберите  пункт «Просмотр» ,  далее  - команду «Упорядочить Значки»,  затем выберете параметр  «Значки по имени»),  как это показано на рис.7.

Рис.7

- Во втором окне в заранее подготовленной структуре создаваемой базы данных (см. п.5.1), создаем папку и присваиваем ей номер,  соответствующий заводскому номеру агрегата, в данном случае ,  как на рис.6.

- Выделяем в первом окне программы все отснятые листы паспорта агрегата и маркировок агрегата (нажмите на первую страницу паспорта, который будет выбран кнопкой мыши, нажмите и удерживайте клавишу SHIFT , затем щелкните мышью на крайнюю страницу этого паспорта). Далее переносим выделенные страницы паспорта в созданную папку во втором окне, в данном случае папка . Аналогичным образом, в папке с названием бортового номера ВС, создаем необходимое количество папок с номерами агрегатов отснятых паспортов и их производственных маркировок.

При фотографировании производственных маркировок агрегата, необходимо вложить фото маркировок в папку с отснятым паспортом данного агрегата.

5.2  Передача цифровых изображений пономерной документации и производственных маркировок узлов и деталей агрегатов

Для передачи сформированного перечня  цифровых фотографий пономерной документации и маркировок узлов и деталей агрегатов через Интернет их следует упаковать с помощью программы упаковщика фотографий, которую можно скачать на сайте http://obmen.mlgvs.ru/ . В отличие от обычного архиватора, эта программа уменьшает размер фотографий до достаточного для просмотра и печати минимума.

Для отправки файлов в Информационно-аналитический центр ФГУП ГосНИИ ГА через Интернет следует использовать специальный сервис обмена файлами расположенный по адресу http://obmen.mlgvs.ru/.

В крайних случаях, при невозможности использования этого интернет-сервиса, допускается отправка файлов по электронной почте на адрес ias@mlgvs.ru, однако при этом следует разбивать отправляемые файлы на части до 7 Мегабайт (у некоторых почтовых серверов допустимый размер сообщения может быть выше).

Приложение № 1

Технологическая инструкция фотографирования индивидуальных производственных маркировок компонентов ВС

1. Воздушные суда типа Ми-8.

1.1 При выполнении работ по оценке аутентичности компонентов трансмиссии ВС типа Ми-8, в соответствии с требованиями предприятий-изготовителей, необходимо предоставлять электронные фото индивидуальных производственных маркировок деталей, нанесенных на их поверхности в виде комбинации букв и цифр, следующих агрегатов:

Для планера вертолета.

Для подтверждения факта изготовления вертолетов типа Ми-8 представлять фотографии опознавательной таблички, содержащей идентификационный номер вертолета, сведения об изготовителе, сертификате типа, которая расположена на левом борту фюзеляжа(шпангоут 12-13). Также необходимо предоставлять идентификационную бирку на хвостовой балке вертолета.

для  главного редуктора ВР-14:

- корпус редуктора;

- поддон;

- крышка передняя;

- крышка вала винта;

- корпус вала винта;

- крышка привода вентилятора.

для автомата перекоса:

- тарелка 24-1940-720;

- ползун 24-1940-501;

- направляющая ползуна 24-1940-204;

- кронштейн 24-1940-102;

- щека рычага левая 8-1950-111;

- щека рычага правая 8-1950-112;

- кронштейн 24-1940-511.

для хвостового вала:

- шарнирная часть 8А-1516-20;

- средняя шарнирная часть 8А-1516-30.

Для доступа к индивидуальной производственной маркировке хвостовых валов 8А-1516-000 необходимо произвести смывку лакокрасочного покрытия с последующим восстановлением покрытия.

для промежуточного редуктора:

- картер 8А-1515-352;

- стакан ведомой шестерни 8А-1515-270;

- стакан ведущей шестерни 8А-1515-170.

Если изделие в сборе, то предоставляются электронные фото индивидуальных производственных маркировок картера 8А-1515-352.

для хвостового редуктора:

- картер 8А-1517-300;

- крышка картера 246-1517-260;

- вал ведомый 246-1517-251;

- спарка ведомой шестерни 8А-1517-218;

- ведомая шестерня 8А-1517-218;

- спарка ведущей шестерни 8А-1517-101;

- ведущая шестерня 8А-1517-101.

Если изделие в сборе, то предоставляются электронные фото индивидуальных производственных маркировок картера 8А-1517-300.

1.2 Для оценки аутентичности лопастей несущего винта 8АТ-2710-000 необходимо предоставлять информацию по номерам наконечников, лонжеронов, сигнализаторов давления, установленных на данных лопастях, предоставлять в виде таблицы (см. табл. 1) (Фото предоставлять не нужно).

Таблица 1

| 8АТ.2710.000 № | Сигнализатор № | Лонжерон № | Наконечник № |
| --- | --- | --- | --- |

1.3 Для оценки аутентичности амортизатора основного шасси

8А-4101-00Б  необходимо предоставлять электронные фото маркировок номеров изделий, входящих в состав стойки:

- 8А-4101-100 – цилиндр;

- 8А-4101-70 – цилиндр;

- 8А-4101-50 – шток.

Для оценки аутентичности рычажной амортстойки переднего шасси

8А-4201-00А  необходимо предоставлять электронные фото маркировок номеров изделий, входящих в состав стойки:

- 8А-4201-150/200 – рычаг;

- 8А-4201-50А – цилиндр;

- 8А-4201-170А/160А – кронштейн.

1.4 Для оценки аутентичности изделий КАУ-30Б, КАУ-115АМ и РА-60Б  необходимо предоставлять цветные фотоизображения изделий, а именно:

- заводского знака;

- корпуса, цилиндра и других деталей с изображением технологических         номеров.

1.5. Для оценки аутентичности вентилятора 8А-6311-00 необходимо предоставлять номера плавок на спрямляющий аппарат 8А-6311-15 или предоставлять фотографии с номерами плавок.

1.6. Для оценки аутентичности втулок несущих винтов 8-1930-00 данные необходимо предоставлять в виде таблицы.

| Наименование детали | Чертежный номер | Производственный номер |
| --- | --- | --- |
| Корпус | 8-1930-011А |  |
| Скоба | 8-1910-201П | Рук. 1. Рук. 2. Рук. 3. Рук. 4. Рук. 5. |
| Цапфа ОШ | 8-1932-320 | Рук. 1. Рук. 2. Рук. 3. Рук. 4. Рук. 5. |
| Рычаг лопасти | 8-1932-501 | Рук. 1. Рук. 2. Рук. 3. Рук. 4. Рук. 5. |
| Корпус ОШ | 8-1932-301В | Рук. 1. Рук. 2. Рук. 3. Рук. 4. Рук. 5. |
| Гидродемпфер | 8-1930-700А | Рук. 1. Рук. 2. Рук. 3. Рук. 4. Рук. 5. |

1.7. Для оценки аутентичности  рулевых винтов 8-3904-000, 246-3901-000 и 246-3904-000 необходимо предоставлять номера основных деталей сборочных единиц, указанных в перечне ниже.

ПЕРЕЧЕНЬ

деталей и сборочных единиц производства АО «ММЗ «Вперед» с производственными номерами, визуализируемыми без разборки изделия.

| № п/п | Шифр изделия | Наименование ДСЕ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рулевые винты изделий «8» и «246» | Болт крепления лопасти | 6 |
|  |  | Корпус осевого шарнира | 3 |
|  |  | Корпус | 1 |
|  |  | Наконечник | 3 |
|  |  | Ползун | 1 |
|  |  | Вилка | 3 |
|  |  | Тяга | 3 |
|  | Комплекты лопастей 246-3922-00; 246-3925-00; 8-3922-00 | Наконечник | 3 |
|  |  | Кронштейн | 3 |
|  |  | Законцовка (обтекатель в сборе) | 3 |

1.8. Для оценки аутентичности  гасителей вибраций 8МТ-1280-100 необходимо предоставлять  цветные фотоизображения маркировки изделия, а именно:

1.9. Для оценки аутентичности главного редуктора ВР-14 необходимо предоставлять цветные фото номеров  деталей главного редуктора ВР-14, указанных ниже:

- корпус вала винта 7971.0609

- корпус вала винта 7971.0609 (2)

-корпус редуктора 7872.0300

-крышка передняя 7871.4400

- крышка правая 7971.3040

- крышка левая 7874.0030

- крышка привода вентилятора 7271.0161

- поддон редуктора

Номера деталей главного редуктора ВР-14

Корпус вала винта 7971.0609         Корпус вала винта 7971.0609(2)

Корпус редуктора7872.0300                         Крышка передняя 7871.4400

Крышка правая 7971.3040                        Крышка левая 7874.0030

Крышка привода вентелятора 7271.0161              Поддон редуктора

Примечание:

По мере поступления дополнительных требований по фотографированию индивидуальных маркировок компонентов ВС других типов  данная   инструкция будет дополнена и введена в действие установленным порядком.

# Text boxes

АВИАКОМПАНИЯ «….»

ТИП ВС ………

Бортовой № ……..

Дата фотографирования __.__.__ г.

Исполнитель … (должность, Ф.И.О.)

ХРАНЕНИЕ

«……..»

(Название авиационной организации)

Дата фотографирования __.__.__ г.

Исполнитель … (должность, Ф.И.О.)

3

2

11

Окно 2

Окно 1